## Slide 1: Rocket 부터 Drone까지
제어를 파보자
Yunkyu Choi. 2015. 12

## Slide 2: 아두베리 스핀
아두이노, 라즈베리파이, ROS, 센서, 3D 프린팅, 블렌더, 유니티를 한다고!!??
  -_-??
  ...

## Slide 3: 아두베리 스핀
  정말 다했음, 덤으로 언리얼 까지................ 다 ‘해보긴’ 했음

## Slide 4: 그 중 가장 최신작
로켓
드론
시뮬레이터
PID

## Slide 5: 재활용 로켓
SpaceX
Blue Origin
  http://www.space.com/31201-blue-origin-blasts-vehicle-into-space-and-nails-landing-video.html

## Slide 6: 만들어 보자
손으로 해보자
  키보드로 추력 조정
  뜬다~!
  F = ma
  a = F/m
  mass = 1Kg
  a = -9.8m/s
  10 N 이상이면 상승

## Slide 7: 만들어 보자
단순한 자동 조정 만들어 보기
  스테이지1: 상승
    원하는 상승 속력보다 현재 속력 낮으면 추진력을 증가 시킴
  스테이지2: 하강
    원하는 하강 속력보다 빠르게 하강하면 추진력을 증가 시킴
  스테이지3: 착륙
    착륙에 적절한 속력 보다 빠르게 하강하면 추진력을 많이 증가시킴
    일정 속력 이하이면 엔진 정지

## Slide 8: Trial and Error
여러 값 시도면서 적절한 값 찾기
쾅!
쾅!!
성공!

## Slide 9: 좀 더 좋은 방법?!
원하는 속력과 현재 속력의 차를 추력으로 사용
  추력 = 원하는 속력 – 현재 속력
  예) 3 = 5 – 2 (속력차가 클 경우 빨리 상승)
  예) 1 = 5 – 4 (속력차가 작을 경우 천천히 상승)
  현재 목표속력 5 에서 현재 속력 0을 빼면 추력출력 5 인데 9.8N 보다 작으므로 상승 불가
  임의의 상수 값을 곱해줌 (10 곱함)

## Slide 10: 문제점
  로켓엔진의 최대 출력이 있으므로 최대 N 값은 10으로 제한
  최대 높이에 이르는데 약간의 성능향상이 있는 듯???
빨강: 새로운 방법
파랑: 기존 방법(휴리스틱)

## Slide 11: 아차
타겟 값이 높이가 아니라 속력이 었음 -_-
  일정한 속력에 빠르게 도달 하였음
빨강: 새로운 방법
파랑: 기존 방법
일정한 기울기

## Slide 12: 결론
생각보다 통박과 실험으로 만든 모델이 성능이 괜찮다!?
목표 값과 제어출력을 어떤 것으로 설정하느냐에 따라 동작의 형태가 달라짐
이론을 적용하려면 제대로 해야 된다
  물리 역학, 미적분등 체계적 적용이 필요

## Slide 13: 부록

## Slide 14: PID
  P(Proportional), I(Integral), D(Derivative)
  고전적인 제어 모델?
  P + I + D 한 값으로 출력을 조절
  P는 원하는 값과 현재 값의 차이로 구함
  I는 과거에 누적된 P 값으로 구함
  D는 현재 값의 순간 변화량
  ???
  좋은 참고 자료들이 있음
    http://www.csimn.com/CSI_pages/PIDforDummies.html
    https://www.youtube.com/watch?v=wbmEUi2p-nA
    http://brettbeauregard.com/blog/2011/04/improving-the-beginners-pid-introduction/

## Slide 15: P, 비율
현재의 오차

## Slide 17: I, 적분
과거의 오차
  + 오차가 계속 누적됨
  (+ 출력값)
  - 오차가 계속 누적됨
  (- 출력값)
  +와 – 누적 오차가
  서로 상쇄됨 (출력값0)

## Slide 19: D, 미분
미래의 오차
  오차의 기울기가 0
    오차없음
  오차의 기울기가 +
    기울기의 정도에 따라
    다음 +오차 예상
  오차의 기울기가 -
    기울기의 정도에 따라
    다음 -오차 예상

## Slide 21: Future work
드론
  시뮬레이터
  실제 만들기
  모바일, PC를 통한제어
  GPS, 카메라기능등등
  을 여러분들이 만들어 갈 수 있을 거예요~

## Slide 22: 질답
아두베리스핀
https://www.facebook.com/groups/arduberryspin/